| Утверждаю | Приложение № 1 |
| --- | --- |
| Ген. Директор ЗАО «К-РАЭСК» | к Договору |
| Скрипкин В.А. | от «____» _____________ 2013г. |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение работы

Проведение энергетического обследования объектов 
ЗАО «К-РАЭСК»

- Основания для работы

  - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

  - Договор на проведение работ по энергетическому обследованию.

- Цель работы

  - Получение объективных данных об объеме потребления топливно- энергетических ресурсов и воды – ТЭР по каждому виду: электроэнергия, тепловая энергия, газ, а также дизельное и иное топливо и воды.

  - Определение соответствия расходования ТЭР установленным нормам.

  - Выявление и анализ причин перерасхода ТЭР.

  - Определение потенциала энергосбережения.

  - Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

  - Паспортизация в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для дальнейшей реализации энергосберегающих мероприятий.

- Основные задачи работы

  - Оценка затрат на ТЭР и структуры затрат на ТЭР в себестоимости продукции, услуг;

  - Оценка фактического состояния использования ТЭР и сравнение показателей энергоиспользования с нормативными значениями по объектам, обследуемым в п. 5;

  - Оценка нормативов потребления ТЭР, в т.ч. на производство продукции, оказание услуг;

  - Оценка потерь ТЭР и анализ имеющихся нормативов потерь ТЭР при их передаче;

  - Оценка систем учёта ТЭР;

  - Оценка работы технологического оборудования, использующего ТЭР с точки зрения потребления ТЭР, режимов работы и эксплуатации;

  - Оценка работы систем энергоснабжения и потребления ТЭР;

  - Выявление ВЭР и оценка возможности их использования;

  - Составление общего и поэлементных балансов ТЭР;

  - Выявление причин нерационального расходования ТЭР и определение резервов (потенциала) экономии ТЭР;

  - Оформление энергетического паспорта;

  - Разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия.

- Нормативные правовые акты и методические документы

  - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

  - Приказ Минэнерго Российской Федерации от  08.12.2011 № 577 «О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.04.2010 № 182».

  - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

  - Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя. М.НЦ ЭНАС.2004.

  - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. М.2003.

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), М.2003.

  - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М.2003.

  - СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

  - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Иные нормативные и методические документы, регламентирующие проведение энергетического обследования.

- Объекты энергетического аудита

  - Энергетическому обследованию подлежат здания, строения, сооружения, транспортные средства и оборудование ЗАО «К-РАЭСК», находящиеся на балансе, в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или ином праве пользования, если данная обязанность предусмотрена гражданско-правовыми отношениями или следует из закона.

  - Объектом обследования является ЗАО «К-РАЭСК», включающее объекты расположенные на территории города Красногорск и Красногорского района Московской области:

- 7 распределительных трансформаторных подстанций 10кВ.

- 84 трансформаторные подстанций.

- Кабельные электрические сети 10 кВ протяженностью 233,88 км;

- Здание общей площадью 350 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая.

- Транспортные средства – легковые автомобили 9 единиц.

  - Энергоаудиту подлежат:

- Система электроснабжения (распределительные устройства, силовые трансформаторы, распределительная сеть и оборудование высокого и низкого напряжения объекта);

-  Оборудование системы распределения и потребления тепловой энергии;

-  Оборудование системы распределения и потребления воды;

- Системы коммерческого и технического учета ТЭР;

- Технологическое оборудование, потребляющее ТЭР;

- Договорная документация на поставку ТЭР;

- Условия отпуска ТЭР сторонним потребителям.

- Данные для проведения работы

  - Исходные данные в соответствии с опросными листами Исполнителя работ;

  - Паспорта основного технологического и вспомогательного оборудования, проектная и исполнительная документация на объекты;

  - Схемно-техническая и технологическая документация объектов в соответствии с п. 5;

  - Отчётность по использованию энергоресурсов;

  - Балансы электрической энергии и мощности;

  - Показатели финансовых расчётов за потребление ТЭР и реализацию ТЭР в течение базового периода;

  - Данные бухгалтерского учёта и статистической отчётности в натуральном и стоимостных выражениях затрат на отопление, ГВС, электроснабжение, водоснабжение и др. ТЭР.

  - Перечень и эффективность выполненных и выполняемых энергосберегающих мероприятий, перспективный план мероприятий по энергосбережению;

  - Показания приборов учёта, имеющихся на объекте;

  - Договорная документация на получение и отпуск ТЭР;

  - Иная документация, необходимая для проведения анализа технического состояния технологического оборудования, режимов эксплуатации систем распределения, режимов потребления и отпуска ТЭР по запросу энергоаудиторов.

- Порядок оказания услуг

  - Выезд Исполнителя на обследуемые объекты, ознакомление с объектами Заказчика, разработка и согласование с Заказчиком программы энергетического обследования, включающей в себя необходимый объем инструментальных измерений.

  - Сбор исходных данных, необходимых для проведения энергетического обследования, анализ их полноты и достоверности.

  - Визуальное обследование, в ходе которого определяется техническое состояние, оценка работоспособности:

- строительных конструкций зданий и сооружений;

- энергопотребляющего оборудования;

- сетей и систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, трубопроводов, теплоизоляции, запорной арматуры, осветительных приборов;

- вводных узлов учёта ресурсов на объектах обследования (тепловой энергии, воды, электроэнергии).

  - Составление протоколов визуальных обследований.

  - Выполнение инструментального обследования.

  - Составление протоколов по результатам инструментального обследования.

  - Определение фактических, расчётных и нормативных показателей энергетической эффективности, определение уровня удельной эксплуатационной энергоемкости энергетического оборудования.

  - Выявление систем наибольшего энергопотребления.

  - Анализ фактических и расчётных данных. Определение мест и причин нерационального использования энергоносителей и утечек энергии. Выявление потенциала энергосбережения.

  - Анализ возможности и целесообразности применения возобновляемых источников энергии в системах энергообеспечения учреждения.

  - Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

  - Обоснование экономической целесообразности и срока окупаемости предложенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

  - Составление отчёта об энергетическом обследовании.

  - Заполнение энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов по форме, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 №182 (в ред. Приказа Министерства энергетики Российской Федерации  от 0812.2011 № 577).

  - Согласование энергетического паспорта с Заказчиком.

  - Регистрация энергетического паспорта в саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

  - Передача зарегистрированного в саморегулируемой организации энергетического паспорта Заказчику.

  - Контроль направления саморегулируемой организации копии энергетического паспорта в Министерство энергетики Российской Федерации и мониторинг результатов его рассмотрения.

- Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приемке Заказчиком

  - Отчёт о результатах энергетического обследования в количестве 1 экземпляра на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

  - Энергетический паспорт в количестве 1 экземпляра на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

  - Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия в количестве 1 экземпляра на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

  - Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетических обследований, отчёт о результатах энергетических обследований передаются Заказчику пронумерованными, прошитыми, заверенными печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя, с регистрационным номером, присвоенным саморегулируемой организацией, членом которой является Исполнитель.

  - В случае получения замечаний от саморегулируемой организации и/или Минэнерго России Исполнитель гарантирует устранение замечаний до достижения положительного результата в счёт договора на проведение энергетического обследования, не требуя дополнительного финансирования.

- Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ  - 45  календарных дней с даты заключения договора.

| ЗАКАЗЧИК: Заместитель генерального директора ЗАО «К-РАЭСК» ___________________ /Мишин А. Л. / |  |
| --- | --- |