# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку дизель-генераторной установки (ДГУ) мощностью 100 кВт, оснащенной устройством для перемещения его в виде прицепа к автомобилю для нужд АО «К-РАЭСК».

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Предприятие должно иметь собственное производство дизель-генераторных установок или являться официальным дилером производителя.

  - Обладание участником закупки положительным опытом поставки аналогичного товара не менее 3х лет ((предоставление сведений об опыте выполнения аналогичных поставок (копии страниц с наименованием контрагента и предметом договора, указанному в Сведениях об опыте выполнения аналогичных договоров)).

  - Обладание участником закупки сертификатами на поставляемый товар(паспорта и копии сертификатов на требуемую продукцию, комплект эксплуатационных документов на установленное оборудование)

2.Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара.

Мощность установки 100 кВт. Установка должна состоять из двигателя, генератора, иметь ручной  запуск-электростатер, датчик уровня топлива, замка горловины бака, АКБ,  глушитель промышленный , ЩУ с цифровым контроллером, заправкой масла-полностью, охлаждающей жидкостью-полностью, дизтопливом-20л. Дизель-генераторная установка должна быть смонтирована на двухосном автомобильном прицепе (АП), который должен иметь тормозную систему, освещение, повторители поворотов, ПТС.

3.  Требования к году (месяцу) изготовления товара

  - Год изготовления товара – не ранее второго полугодия 2015 года.

4.  Условия поставки, наладки, монтажа и ввода товара в эксплуатацию

4.1 Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях поставки, разгрузки в месте доставки, монтажа, наладки, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня. Монтаж, наладка, ввод Товара в эксплуатацию и инструктаж специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара, производятся в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. (время местное).

| Заказчик: АО «К-РАЭСК» |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| _____________/ В.А. Скрипкин / |  | Генеральный директор _______________ / / |