# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку дизель-генераторной установки (ДГУ)  АД-105С-Т400-1РМ11 мощностью 105 кВт, оснащенной устройством для перемещения его в виде прицепа к автомобилю для нужд АО «К-РАЭСК».

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Предприятие должно иметь собственное производство дизель-генераторных установок или являться официальным дилером производителя.

  - Обладание участником закупки положительным опытом поставки аналогичного товара не менее 3х лет ((предоставление сведений об опыте выполнения аналогичных поставок (копии страниц с наименованием контрагента и предметом договора, указанному в Сведениях об опыте выполнения аналогичных договоров)).

  - Обладание участником закупки сертификатами на поставляемый товар(паспорта и копии сертификатов на требуемую продукцию, комплект эксплуатационных документов на установленное оборудование)

2.Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара.

Мощность установки 105 кВт. Установка должна состоять из двигателя TDK 1326LT (объемом более 7 л, диаметром цилиндра не менее 105 мм, ходом поршня не менее 135 мм), генератора, иметь электростартер, датчик уровня топлива, замка горловины бака, АКБ, устройство для заряда АБ,  глушитель промышленный , ЩУ с цифровым контроллером, заправкой масла-полностью, охлаждающей жидкостью-полностью, дизтопливом-20л, ПЖД с комплектом для установки Diesell 30кВт до 600кВт, cистемой подогрева масла моторного для двигателей Deutz.  Дизель-генераторная установка должна быть смонтирована на одноосном автомобильном прицепе  ПСА-1.8Т (платформа 2500х1150), который должен иметь тормозную систему, освещение, повторители поворотов, ПТС.

Тип исполнения дизель-генераторной установки- кожух.

Прицеп должен быть одноосный со  сцепным устройством и  предназначен для автомобиля. Высота сцепного устройства 60 см. Грузоподъемность прицепа 1,8 тонн.

3.  Требования к году (месяцу) изготовления товара

3.1   Год изготовления товара – не ранее  2016 года.

4.  Условия поставки, наладки, монтажа и ввода товара в эксплуатацию

4.1 Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях поставки, разгрузки в месте доставки, монтажа, наладки, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара. Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня. Монтаж, наладка, ввод Товара в эксплуатацию и инструктаж специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара, производятся в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. (время местное).

| Заказчик: АО «К-РАЭСК» |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор _____________/ В.А. Скрипкин / |  | Генеральный директор _______________ / / |