# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На  «выполнение комплекса работ по благоустройству территории» на участке АО «К-РАЭСК» .

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Организация  должна иметь собственный парк автотранспорта.

  - Иметь свидетельство о допуске к строительным или проектировочным работам, которое выдается в соответствии с действующими нормами и стандартами СРО (саморегулируемой организации).

1.3 - Требование к наличию опыта работы: опыт работы по аналогичным проектам за 2007-2017гг: не менее 15 договоров и актов (предоставляются копии договоров и актов выполненных работ) в том числе и в Красногорском муниципальном районе. - Требование к наличию трудовых ресурсов - наличие в штате специалистов в соответствующих областях с указанием требуемого опыта работы, (предоставляются копии документов об образовании, аттестатов, дипломов, свидетельств, сертификатов и т.п., копии трудовых книжек): а) наличие не менее 2 работников, аттестованных по охране труда, б) наличие не менее 2 работников, аттестованных по пожарно-техническому минимуму, в) наличие не менее 2 работников строительных специальностей, д) наличие на всех сотрудников (непосредственных исполнителей работ) справок МВД РФ об отсутствии судимости и административных правонарушений (предоставляются победителем конкурса до даты подписания договора) - Требование к наличию материально-технических ресурсов: наличие материалов и технических средств, используемых - Требования к финансовым ресурсам: 1)наличие положительного бухгалтерского баланса; наличие на расчетном счету денежных средств в объеме, достаточном для обеспечения исполнения договора, либо письмо-подтверждение банка о готовности дать гарантию на сумму обеспечения, установленную настоящей документацией; 2)требование о предоставлении подробного (мотивированного) обоснования снижения начальной (максимальной) цены, в случае, если предлагаемое участником снижение цены составило более 10% от начальной (максимальной) цены: обоснование предлагаемой цены договора может включать в себя гарантийное письмо от правообладателя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие соответствующих прав у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить предоставление прав, являющихся предметом конкурса, по предлагаемой цене; 3) требование об отсутствии задолженности в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Документально указанные требования подтверждаются участником закупки в произвольной форме (перечня, справки и т.п.) с представлением подтверждающих документов. Непредоставление указанных документов расценивается закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям  документации в запросе предложений и может являться основанием для отказа в допуске участника закупки.

2.Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики выполняемых работ.

Работы производимые по условиям запроса предложений должны будут состоять из следующих видов работ:

- Отвод ливневых вод:

Устройство и монтаж ливневых колодцев на щебеночное основание с бетоном, точечный водоотвод(дождеприемник)-4 шт

Разработка грунта для монтажа трубы ø 110 мм для наружных сетей на глубину 60 см учетом уклона-40 п.м

Монтаж  и прокладка на  песочное основание трубы ПВХ ø110 ммх3,2 мм-40 п.м.

Приемный резервный коллектор без днища на щебеночном основании с крышкой ø 350 мм-1 шт

- Подпорная стенка:

Разработка грунта в ручную под опорную сетку Ш-200, h-300мм-2 м3

Бурение буром на h-1,5, ø 100мм под столбы-26 отверстий

Монтаж проф трубы 70х70х4. Покраска. Бетонирование М-250, h-2,5 м-26 отверстий

Песочно-гравийное основание под ленточный фундамент шириной - 300мм, h-200мм-4 м3

Мотнаж и завязывание арматуры  ø 12 шагом 160х250х250-1 тн

Монтаж опалубки h-80 см, L-63,4х2 из фанеры и демонтаж опалубки-127 м3

Заливка бетоном М-300-11 м3

- Отмостка:

Разработка грунта с вывозом, площадь 46 м2 на h-600мм-28 м3

Устройство песочного основания на h-250мм, с уплотнением К-1,3-12 м3

Устройство щебеночного основания на h -150мм, фр20-40,S-46м2-7 м3

Устройство щебеночного основания на h -100мм, фр20-40,S-121м2-13 м3

Устройство армированной пленки-121 м3

Заливка бетоном под дорожную сетку 100х100х5 толщиной 100мм, м-300, S-121м2-12 м3

- Плитка:

Устройство щебеночного основания фр 5-20 на h-100мм, S-70м2

Устройство дорожного бордюра 100.30.15 на бетонное основание-24 п.м.

Устройство армированной пленки-70 м2

Заливка бетоном под дорожную сетку 100х100х4 толщиной 50мм, м-300, S-70м2-4 м3

Укладка плитки 300х300х50 на сухую смесь-70м2

- Дорога въездная на территорию

Установка и монтаж дорожного бордюра 100.30.15 на бетонное основание-22 шт

Устройство щебеночного основания фр 5-20 на h-100мм, S-40м2-4 м3

Обработка эмульсией-40 м2

Укладка 1 слоя асфальта на толщину 40 мм-4 тн

- Газон

Внесение плодородного грунта на h-100мм, площадь 582м2-59 м3

Планировка и посев газонной травы-582 м2

Мульчирование и прикатывание катком-582 м2

4.  Условия выполнения работ

4.1 Работы должны выполнятся организацией, состоящей в СРО и имеющую лицензии на выполняемые виды работ.

| Заказчик: АО «К-РАЭСК» |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор _____________/ В.А. Скрипкин / |  | Генеральный директор _______________ / / |